### СПРАВКА

о соблюдении законодательства об охране труда, принимаемых мерах по предупреждению производственного травматизма в организациях Кореличского района в третьем квартале 2023 года

В третьем квартале 2023 года Новогрудским межрайонным отделом проведена выборочная (плановая) проверка коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племзавод Кореличи». В ходе проверки в организации выявлены нарушения по вопросам охраны труда, в том числе по ведению документации по охране труда, по проведению инструктажей, обучению, проверке знаний по охране труда работников. Так в программе (инструкции) вводного инструктажа имеются ссылки на старые (не действующие) нормативные правовые акты. Имеющаяся программа «Экзамен» для проверки знаний с применением компьютерной техники последний раз обновлялась в 2011 году. Имеются факты допуска к выполнению работ без проведения проверки знаний по вопросам охраны труда. Выявлены многочисленные нарушения по проведению инструктажей по охране труда, в том числе по проведению вводного инструктажа, инструктажей по охране труда на рабочем месте.

Выявлены факты не полного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой и спецобувью. Не в полном объеме обеспечиваются средствами индивидуальной защиты электрогазосварщики, сторожа, водители, трактористы, операторы машинного доения и другие работники.

Допускаются нарушения правил охраны труда при эксплуатации производственного оборудования. Оборудование не укомплектовано эксплуатационными документами организаций-изготовителей, отсутствуют акты ввода оборудования в эксплуатацию. В ремонтной мастерской была допущена к эксплуатации электрическая кран-балка, на грузовом крюке которой отсутствовало предохранительное замыкающее устройство, предотвращающее самопроизвольное выпадение грузозахватных элементов стропов, траверс и других грузозахватных средств. Имели место случаи эксплуатации транспортных средств, не прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр.

На территории строительного подразделения был допущен к эксплуатации растворо-бетонный узел (РБУ) с многочисленными нарушениями правил охраны труда. Так, ступени металлической лестницы для подъема в РБУ имели скользкую поверхность (вместо рифленой поверхности), деревянный пол выполненный из досок недостаточно прочен (прогибается под весом человека), на муфте электродвигателя с гидравлическим насосом отсутствовало защитное ограждение, концевые выключатели, ограничивающие ход загрузочного ковша, находились в нерабочем состоянии.

Имеет место случаи допуска работников к работе без прохождения медицинского осмотра и заключения о годности к выполняемой работе по состоянию здоровья.

По результатам проведенной выборочной проверки в КСУП «Племзавод Кореличи» составлен акт проверки, содержащий 82 пункта выявленных нарушений, приостановлена эксплуатация 5 единиц оборудования, 12 человек отстранены от работы, 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Нанимателю выдано требование об устранении выявленных нарушений.

В третьем квартале 2023 года в организациях Кореличского района произошел один несчастный случай со смертельным исходом (КУСП «Черняховский-Агро»), два несчастных случая с тяжелым исходом (КСУП «Луки-Агро», Кореличское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь), два несчастных случая не относящихся к тяжелым (ОАО «Кореличи-Лен», СПК «Свитязянка-2003»).

09 сентября 2023 около 13 часов 30 минут на территории свиноводческого комплекса КУСП «Черняховский-Агро» был обнаружен лежащим на асфальте возле грузового автомобиля ЗИЛ-431410, регистрационный знак АМ 4717-4, установленного под загрузку комбикормом, водитель данного автомобиля Листук Александр Александрович, который был доставлен в учреждение здравоохранения «Кореличская ЦРБ», затем в УЗ «Новогрудская ЦРБ», где 10 сентября 2023 в 19 часов скончался. Свидетели и очевидцы несчастного случая отсутствуют, видеосъемка на месте несчастного случая не производилась. В настоящее время проводится специальное расследование данного несчастного случая. 25 июля 2023 года произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме с трактористом-машинистом КСУП «Луки-Агро» Беляком А.В. Несчастный случай произошел при заточке ножей измельчающего аппарата кормоуборочного самоходного комбайна «УЭС-2-250». Беляк А.В. при работающем двигателе и не выключенном вале отбора мощности трактора, залез на жатку комбайна, открыл поворотную крышку защитного кожуха и начал вручную подводить заточной диск к вращающемуся ротору с ножами. В результате резкой подачи заточного диска, произошло его заклинивание с последующим разрушением защитного кожуха, разрушением крепления и выбросом заточного устройства. В результате воздействия разлетающихся элементов заточного устройства Беляк А.В. получил тяжелую травму правой ноги. Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в том, выполняя работу по заточке ножей измельчающего аппарата, при работающем двигателе и включенном вале отбора мощности, он залез на жатку комбайна УЭС-2-250, открыл поворотную крышку защитного кожуха и начал вручную подводить заточной диск к вращающемуся ротору с ножами. 14 июля 2023 года в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы сторож Кореличского отделения Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь Петрушевский М.И. Несчастный случай произошел в результате наезда легкового автомобиля при выполнении сторожем рабочих обязанностей по охране закрепленных за ним объектов. Предполагаемая причина – несоблюдение водителем автомобиля правил дорожного движения. В настоящее время проводится расследование данного несчастного случая. 23 августа 2023 года получил травму руки, не относящуюся к тяжелой, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Кореличи-Лен» Скок А.И. Травма получена при устранении намота на ролик самоходного оборачивателя-очесывателя льна СООЛ-5. Причиной несчастного случая нарушение потерпевшим требований локального акта по охране труда, выразившееся в выполнении работы по устранению намота технологического продукта на рабочие органы самоходной машины без остановки двигателя, без выключения рабочих органов самоходного оборачивателя-очесывателя льна. 20 июля 2023 года при проведении работ по взвешиванию быков на животноводческой ферме «Франтишково» была травмирована животновод СПК «Свитязянка-2003» Стащенюк Л.А. Полученная травма не относится к тяжелым. Первой причиной несчастного случая явилось невыполнение должностным лицом обязанностей по охране труда, выразившееся в допуске животновода к выполнению работ по подгону животных с неприспособленным для подгона инвентарем. Второй причиной явилось нарушение самой потерпевшей локального нормативного акта по охране труда, выразившееся в выполнении работы по подгону животных без применения необходимого инвентаря для подгона и усмирения животных (ременной кнут, палка-водило, электропогонялки и т.д.). За допущенные нарушения правил охраны труда, повлекшие несчастный случай должностное лицо СПК «Свитязянка-2003» привлечено к административной ответственности.

В целях профилактики производственного травматизма и недопущению нарушений законодательства об охране труда в третьем квартале 2023года были проведены мониторинги в дорожном ремонтно-строительном управлении №158 и в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Малюшичи». В ходе мониторинга в ДРСУ-158 выявлены и рекомендованы к устранению нарушения по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений. Например, на эксплуатируемом в организации электроинструменте, электросварочном аппарате, переносных светильниках, удлинителях отсутствуют отметки (бирки) о сроке последней проверки и испытании электроинструмента и электрооборудования; на территории производственной базы эксплуатируется эстакада для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и других транспортных средств не оборудованная перилами, бортовой обшивкой, устройством (ребордами), предотвращающими падение автомобиля с эстакады во время его передвижения и т.д. По результатам мониторинга ДРСУ-158 выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений по охране труда.

В КСУП «Малюшичи» в ходе мониторинга выявлены и рекомендованы к устранению следующие нарушения: допускалась эксплуатация оборудования не соответствующего требованиям охраны труда в ремонтных мастерских агрогородка Барановичи и агрогородка Малюшичи. Так, например, на эксплуатируемой в ремонтной мастерской аг.Барановчи кран-балке отсутствовала табличка с информацией о регистрационном номере, грузоподъемности, дате испытания, на крюке кран балки отсутствовало предохранительное замыкающее устройство, предотвращающее самопроизвольное выпадение грузозахватных элементов стропов, траверс и других грузозахватных средств, концевой выключатель для автоматической остановки механизма подъема грузозахватного органа в его крайнем верхнем положении находился в неисправном состоянии. В момент проведения мониторинга в поле вблизи урочища Золотково, при уборке кукурузы эксплуатировался кормоуборочный комбайн КВК-2 (тракторист Солодуха А.А.) без номерного знака, без защитных ограждений цепных передач; на бортах автомобилей-самосвалов не была нанесена надпись «Не работать без упора под поднятым кузовом!» и другие нарушения.

По результатам мониторинга КСУП «Малюшичи» выданы рекомендации на устранение выявленных нарушений по охране труда, приостановлена эксплуатация 5 единиц оборудования до устранения выявленных нарушений.

На всех уровнях управления необходимо больше внимания уделять развитию чувства ответственности работающих за собственную безопасность, активизировать работу по разработке и реализации мер по снижению рисков производственного травматизма, совершенствованию в организациях механизма стимулирования работников за работу без нарушений требований охраны труда и производственной дисциплины, усилению пропаганды, направленной на повышение культуры производства, создание здоровых и безопасных условий труда работников. Руководители должны постоянно обдумывать возможные способы улучшения работы, которые могли бы привести к стимулированию внутренней мотивации подчиненных, усилению роли самих работников в обеспечении безопасного производства работ, вызвать сотрудничество с их стороны в части выполнения работы без нарушения требований охраны труда.

По итогам второго квартала 2023 года управлению сельского хозяйства и продовольствия Кореличского райисполкома было предложено разработать дополнительные мероприятия по профилактике производственного травматизма. Но, несмотря на проведенную работу, в организациях агропромышленного комплекса продолжается рост производственного травматизма. На основании этого можно сделать вывод, что руководителями и должностными лицами управления сельского хозяйства и продовольствия Кореличского райисполкома не в полном объеме исполняются обязанности в части соблюдения законодательства об охране труда. Считаю необходимым управлению сельского хозяйства и продовольствия усилить контроль за соблюдением должностных обязанностей в части охраны труда руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций. В связи с ростом травматизма за 9 месяцев 2023 года в сельскохозяйственных организациях Кореличского района, предлагаю управлению сельского хозяйства и продовольствия Кореличского районного исполнительного комитета провести анализ работы мобильной группы, исполнение выданных рекомендаций, инициировать в 4 квартале 2023 года проведение декады безопасности труда в животноводстве и других мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма, недопущению нарушений законодательства об охране труда создающих угрозу жизни и здоровью работников.

Главный государственный инспектор                          А.А. Павлович